## Slide 1: Методики поверки и калибровки средств измерений

## Slide 2: Поверка средств измерений
Поверка средств измерений – совокупность операций, выполняемых органами Государственной метрологической службы (органами ГМС) или другими уполномоченными на то органами с целью определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным требованиям.

## Slide 3: Виды поверки
Первичная;
Периодическая;
Внеочередная;
Инспекционная;
Экспертная

## Slide 4: Первичная поверка
Первичная поверка (калибровка) — проводится для средств измерений утвержденных типов при выпуске их из производства, после ремонта, при ввозе из-за границы. При утверждении типа средств измерений единичного производства на каждое из них оформляется сертификат об утверждении типа; первичную поверку (калибровку) данные средства измерений не проходят.

## Slide 5: Периодическая поверка
Периодическая поверка (калибровка) проводится для средств измерений, находящихся в эксплуатации, через определенные межповерочные интервалы. Необходимость поверки обусловлена возможностью утраты измерительным средством метрологических показателей из-за временных и других воздействий. Периодичность поверки (калибровки) зависит от временной нестабильности метрологических характеристик, интенсивности эксплуатации и важности результатов, получаемых с помощью средств измерений.

## Slide 6: Внеочередная поверка
Внеочередную поверку (калибровку) производят в процессе эксплуатации (хранения) СИ при:
Повреждении знака поверительного клейма, а также в случае утраты свидетельства о поверке;
Вводе в эксплуатацию СИ после длительного хранения (более одного межповерочного интервала);
Проведении повторной юстировки или настройки, известном или предполагаемом ударном воздействии на СИ или неудовлетворительной его работе;
Продаже (отправке) потребителю СИ, не реализованных по истечении срока, равного половине их межповерочных интервалов;
Применении СИ в качестве комплектующих по истечении срока, равного половине межповерочных интервалов.

## Slide 7: Инспекционная поверка
Инспекционную поверку производят для выявления пригодности к применению СИ при осуществлении государственного метрологического надзора. Такую поверку можно производить не в полном объеме, предусмотренном методикой поверки. Результаты инспекционной поверки отражают в акте проверки. Инспекционную поверку производят в присутствии представителя проверяемого юридического или физического лица.

## Slide 8: Экспертная поверка
Экспертную поверку производят при возникновении спорных вопросов по метрологическим характеристикам СИ и их пригодности к применению. Такую поверку производят органы ГМС по письменному требованию (заявлению) суда, прокуратуры, милиции, государственного арбитража, по письменному заявлению юридических и физических лиц при возникновении спорных вопросов.

## Slide 9: Калибровка средств измерений
Калибровка средств измерений – это совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения действительных значений метрологических характеристик и пригодности к применению средства измерений.

## Slide 10: Оборудование и приспособление для калибровки

## Slide 11: Заводская калибровка
Особенности заводской калибровки: выполнение с помощью специального оборудования; сертификат выдается квалифицированным персоналом и подтверждает пригодность устройства для официальной калибровки. Заводскую калибровку проходят все новые устройства.

## Slide 12: Пользовательская калибровка
На частоту пользовательской калибровки, с которой она проводится, влияет множество факторов: необходимая точность измерений, условия окружающей среды и т.д. Может проводиться как через каждые несколько часов, так и через каждые несколько дней с помощью набора калибровочных мер из калибровочного комплекта измерительного прибора либо же мер, которые созданы и определены пользователем.

## Slide 13: Документы регламентирующие поверочную деятельность
Основные из них:
ПР 50.2.006-94 «ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения»;
ПР 50.2.012-94 «ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений"»
ПР 50.2.007-94 «ГСИ. Поверительные клейма».

## Slide 14: Указанные документы устанавливают:
порядок регистрации аккредитующих органов, порядок аккредитации метрологических служб юридических лиц и требования к ним;
формы контроля за аккредитованными метрологическими службами, порядок аннулирования аттестата аккредитации, правила ведения Реестра РСК.
Поверительное клеймо
Оттиск поверительного клейма

## Slide 15: Сертификат калибровки - документ, который выдается организацией, осуществляющей калибровку

## Slide 16: Межкалибровочный интервал
Межкалибровочным интервалом называют календарный промежуток времени, по истечении которого средство измерения должно быть направлено на калибровку независимо от его технического состояния.

## Slide 17: Виды межкалибровочных интервалов
первый вид— единый для всех средств измерений данного типа интервал, устанавливаемый на основе нормативных документов на этот вид средств измерений;
второй вид— интервал, установленный в соответствии с конкретными условиями эксплуатации средств измерений данного типа в организациях и на предприятиях. Для средств измерений, которые не подлежат госнадзору, межкалибровочный интервал определяется по решению метрологической службы юридического лица;
третий вид — межповерочные (межкалибровочные) интервалы для средств измерений, предназначенных для ответственных измерительных операций, например, измерений, связанных с безаварийной работой атомных электростанций, газопроводов и т.п.

## Slide 18
Выбор измерительных средств зависит от принятых организационно-технических форм контроля, масштабов производства, конструктивных особенностей контролируемых деталей, точности их изготовления и других факторов.
При выборе измерительных средств необходимо оценить допускаемую погрешность, а также определить положение приемочных границ, те. определить значения размеров деталей, по которым следует производить их приемку.

## Slide 19: Авторы и руководитель
Авторы:
Москаленко Павел Геннадьевич
Ларионов Сергей Павлович- студенты группы А2-15 автомобильного отделения Уфимского автотранспортного колледжа
Руководитель:
Валишина Ирина Михайловна- преподаватель дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» Уфимского автотранспортного колледжа